SCION SQ GC-MS四极杆气质联用仪性能指标

SCION SQ为色谱工作者提供了一个全新的四极杆气质联用仪的选择机会。不仅设计精巧紧凑，性价比高，而且具有一系列革命性的设计。创新性的离子传输设计为您带来超高的灵敏度和优异的稳定性，简单快速的方法开发能够满足众多用户的特定需求，该系统强大灵活的分析能力为GC-MS的常规分析建立了新标准。

质量分析器——四级杆质谱性能指标

- 扫描模式：全扫描，选择离子监测 （SIM）模式，全扫描，选择离子监测混合模式。

- 标准离子化模式：电子轰击（EI）

- 可选择离子化模式：化学电离（CI）包括正/负化学电离（PCI/NCI）。

- 离子源：惰性化处理自动离子聚焦EI或CI源（可选）

- q0离子传输系统：90°弯曲设计，具有有效离子束聚焦功能的四极杆离子传输系统。

- 离子源温度：100℃～350℃。

- 灯丝与发射电流：双灯丝，发射电流最大可至200ｕA

- 电子能量：0eV～150 eV可调。

- 质量分析器：质量分析器系统全程无透镜，前后四极杆离子导向器的设计，使离子传输效率最大化。

- 质量数范围：1~1200 Da

- 扫描速度： 14,000 Da/s。

- 最小驻留时间：1ms。

- 分辨率：0.7 Da~4Da可调，具有三种用户可选设置（Unit, Standard, Open）。

- 质量轴稳定性：<0.1 Da 超过48小时。

- 传输线温度：最高可至350℃。

- 歧管温度：40~50℃。

- 检测器：EDRTM 扩展动态范围电子倍增器，后加速电压±5kV，自动调节优化检测器放大倍数；负离子直接收集至倍增器，无转换损失。

- 分子涡轮泵：310 L/s和400 L/s抽速双阶差动涡轮分子泵，或是400L/S的分子泵，载气最大流量高达25ml/min。

- 前级泵：双级旋片泵，电压120/230V

- 工作电源：100～240V；50/60Hz±3Hz,1200VA,。

- 工作温度：15～35℃。

- 相对湿度：10%～95%。

操作软件

- Bruker MS Workstation进行数据采集、数据处理、出具报告；

- 可选谱库：NIST标准谱库，Wiley库，Pfleger/Mauer/Weber 药物库（PMW）等谱库，支持用户自建谱库和自动多谱库搜索等。

- 所有离子化模式自动调谐，具有适合EPA方法特殊要求的调谐方法（DFTPP/BFB）。

GC性能指标（Bruker 436-GC 和456-GC）

如需获取更多GC性能参数请参阅GC性能指标文件

- 进样口：分流/不分流进样口（SSL）、程序升温进样口（PTV）、具有反吹功能的程序升温进样口（PTV/BF）

- 自动进样器：可配置CP-8400;CP-8410；CTC PAL COMBI-xt自动进样器

- 控制温度：室温+4～450℃

- 程序升温阶数： 24阶25平台

- 气路控制：电子流量控制（EFC）或手动控制 (456-GC)。

- 色谱直接进样杆ChromatoProbe：可实现固体、液体、粉末、浆状样品直接进样（需配置PTV进样口）。

- MS调谐，关泵等功能由气相多语言的触摸屏控制。

| 灵敏度性能指标* |
| --- |
| 模式 | 进样量 | 测试物 | 指标** |
| EI Full Scan | 1pg | Octafluoronaphthalene | S/N≥1500:1 |
| PCI Full Scan | 100pg | Benzophenone | S/N≥600:1 |
| NCI Full Scan | 200fg | Octafluoronaphthalene | S/N≥1000:1 |
| *所有测试都以氦气作为载气 **信噪比以RMS方法计算。 ***CI测试以甲烷气为反应气。 |

规格尺寸和重量

- SCION SQ：45cm×28cm×57cm（高x宽x深）；37kg

- 436GC：57cm×32cm×61cm（高x宽x深）；27kg

- 451GC：57cm×66cm×56cm（高x宽x深）；43kg

- CP-8400/8410 自动进样器：40cm×22cm×47cm（高x宽x深）；7kg